## Slide 1: A Dunántúli-középhegység karsztvíz készletének mennyiségi, minőségi állapota speciális területi FÓRUM A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉGI KARSZTVÍZSZINT EMELKEDÉS HATÁSAI.

## Slide 2
Az 1950-es évek elejétől az 1990-es évek elejéig a jelentős, főleg bányászati vízkitermelés hatására a karsztvízszint lokális és regionális értelemben jelentős süllyedést mutatott.
A karszt regenerálódása közben mint-egy 10-15 éves átmeneti időszak következett be.
Az 1990-es évek elejétől főleg a bányászati vízkitermelések radikális csökkenése miatt a karsztvízszint emelkedni kezdett és megindult a karsztvíz-készletek regenerálódása, amely napjainkban is tart.

## Slide 3
Csepregi András Úr előadásában bemutatott karsztvíz mérlegelemek idősorából is kitűnik, hogy a Dunántúli-középhegység karsztvíz készletének mennyiségi állapota a meghozott korlátozó intézkedések hatására 1991-től már csak a csapadék (beszivárgás) mennyiségétől függ.
A karsztvíz készletek regenerálódásának további akadálya nem volt.
A lényegi idősorok megismételve a következők:
Notes: Csepregi András előadásában bemutatott karsztvíz mérlegelemek idősorából is kitűnik, hogy a Dunántúli-középhegység karsztvíz készletének mennyiségi állapota a meghozott korlátozó intézkedések hatására 1991-től már csak a csapadék (beszivárgás) mennyiségétől függ.
Az idősorok megismételve a következők:

## Slide 4
2. Karsztvíz mérlegelemek idősora (ábrák):
(Csepregi András)

## Slide 5
3. Karsztvízszint süllyedés időszakának jelenségei:
1987. évben a megcsapolások (mesterséges és források) volumene tetőzött (862,8 m3/p) bányászat tekintetében 687,9 m3/p értéket képviselt.
Az összes 862,8 m3/p-es megcsapolással szemben a mérleg bevételi oldalán csak mintegy, 463 m3/p beszivárgás szerepel, így a vízkivételek és a beszivárgás egyenlege –400 m3/p-re adódott.
A legnagyobb mérleghiány –460 m3/p értékkel mégis 1989-ben alakult ki, hiszen a már az 1980-as évektől induló kedvezőtlen hidrometeorológiai folyamatok (erősen csökkent a csapadékok éves nagysága az előző 30 éves átlaghoz viszonyítva.) eredményeként a beszivárgás ekkor érte el egyik minimumot a ~ 200 m3/p-es értéket, míg az összes megcsapolás 710,9m3/p, az átszivárgás  50 m3/p értéket képviselt.
A karsztvízszint középhegységi átlagban 30-40 métert, egyes frekventált helyeken(Nyirád térsége) 120métert, (Kincsesbánya térsége) 260 métert süllyedt.

## Slide 6
A karsztvízszint középhegységi átlagban 30-40 métert, egyes frekventált helyeken (Nyirád térsége) 120métert, (Kincsesbánya térsége) 260 métert süllyedt.

## Slide 8
Vízfolyások száradtak ki teljesen vagy szakaszosan:
Meleg-víz: időszakos kiszáradás,
Egervíz: Öcs-Pulai szakasz kiszáradt,
Lesence-patak: szinte teljesen kiszáradt,
Péti-víz: az Ösküi források nagy része elapadt.
Kétöles(Viszlói)-patak: részben kiszáradt,
Váli-víz: felső szakasza nyelővé vált,
Világos-patak: időszakosan száraz,
Gaja-patak: Bodajki szurdokban nyelővé vált,
Tapolca-patak: felső szakasza kiszáradt,
Gerence-patak: felső része kiszáradt,
Veszprémi-Séd: egyes szakaszai nyelővé váltak.

## Slide 9
Források hozama csökkent vagy apadt el.

## Slide 10
Víz kutak, vízmű kutak kerültek szárazra, így ezek pótlására kialakultak a bányavíz kitermelésre épülő nagy regionális vízművek:
  Nyirád,
  Kincsesbánya,
  TORV, BIRV (Tatabánya).
Nagyobb területeken talajvíz elvonási jelenségek.

## Slide 11
4. Az átmeneti időszak jellemző jelenségei:
az elapadt források nagyobb része még nem szólalt meg,
a szárazra került vízfolyások vízkészlete továbbra sem áll rendelkezésre,
a kiemelt bányavíz elvezetésével érintett vízfolyások hasznosítható vízkészlete a bányavíz bevezetés megszűnése után jelentősen csökkent,
a nagyobb területeket érintő talajvíz elvonási jelenségek még nem szűntek meg.

## Slide 14
5. A karsztvíz készlet regenerálódásának jelenlegi előrehaladott fázisához köthető jelenségek a következők:

## Slide 15
A karsztregenerálódás jelei, jelenségei elsősorban a peremi területeken jelentkeztek,
így főleg a Keleti-Bakony peremi területén kerülnek bemutatásra.
5.1 Vízátadás karsztvízből a rétegvizek felé.
Kincsesbánya Rákhegy II. vízakna térsége:

## Slide 16
Ajka-Herend térsége:
Ajka-Herend térségében viszont az oligo-miocén Csatkai Formációhoz tartozó kavicsos összletnek regionális értelemben is nagy szerepe van a vízellátásban.
Herend térségében a karsztvízszint emelkedésével újra vízátadásra kerül sor a karszt felöl, így az oligo-miocén összletből fakadó források hozama nő. A Sédre közel merőleges oldalvölgyekben a fakadó forrásoktól induló kisvízfolyások hozama nő. A hozamnövekedések ezen a szakaszon a Séd hozamát növelik.
Amikor az aknában a karsztvízszint 80 mBf-i szint fölé emelkedett, a leürült felső-pannon víztartó homokrétegekbe megkezdődött a vízáramlás a karszt felöl, 2008-ban rájuk már eredménnyel víz kutat tervezhettem.
Az oligo-miocén rétegek teljesen nem ürültek le és visszatöltődésük is áttételesebb, szerepük regionális értelemben a vízbeszerzésben csekély.

## Slide 17
  5.2 Vízátadás a karsztvízből a talajvíz felé, időszakos talajvízszint probléma.
Csór térségében:
A csóri karsztakna (terepszint 120 mBf) 1998-as továbbmélyítése idején a karsztvízszint 51 mBf-i szinten helyezkedett el, jelenleg 113-114 mBf-i szint körül mozog.
A karsztvíz már a törmelékes összletben elhelyezkedő talajvíz felé áramlik, annak szintjét megemeli. Csapadékosabb időjárás esetén a magas talajvízszinthez adódik hozzá a megnövekedett beszivárgás, ennek eredményeként a régi 8-as út alatti területen a pincékből szivattyúzni kell.
A vízmű területén lévő kiszáradt forrásnál már közvetlenül is megjelent a karsztvíz.
  5.3 Források megszólalása, vízátadás a talajvíz felé, állandó talajvízszint probléma, vízelvezetés megoldása.
A karsztforrások megszólalása, a megemelkedett karszt – és talajvízszintek okozta településrészek elvizesedése, vízelvezetés megoldatlansága több települést érint működési területünkön. Többek között Bodajk, Fehérvárcsurgó, Csór, Inota, Öskü, Pétfürdő, Pápa-Tapolcafő.

## Slide 18
Bodajk térségében:
Bodajk térségében a karsztvíz szintjére főleg a Rákhegy-Bitó térségi és a Balinka térségi vízkivételek hatottak, a karsztvízszint 1991-1995 között volt a minimumon 102-103 mBf-i szinten.
Jelenleg a karsztvízszint Bodajk területén 143-145 mBf-i szinten található, további emelkedése még kb. 146 mBf-i szintig várható.
Tó-forrás:
A Tófürdőt egy kb. 145 mBf-i szinten fakadó 5-7 m3/perc vízhozamú forráscsoport táplálta, amely 1968-ban elapadt, így a tó kiszáradt.
Jelenleg a fürdő agyagszigetelését felszedték, hogy megelőzzék a felfakadásból adódó károkozást.
Nádastavi-forrás:
A lakott terület részben keleti részén és attól keletre lévő, a Mór-Bodajki vízfolyásig tartó mély fekvésű területen helyezkedik el.
A régebben 10-20 m3/perc hozamú forráscsoport 1975-ben elapadt, de az elmúlt évekbe újra megszólalt, ahogy a karsztvíz szintje a 142 mBf-i szintet elérte.

## Slide 19
Az ingoványos, nagy kiterjedésű területről a karsztvíz átvágásokon keresztül, eróziót okozva folyik a malomárokba és a Mór-Bodajki vízfolyásba.
A talajvíz szintje megnőtt, a település egy részének pincéi vízben állnak. A malomcsatornát és a befogadó Mór-Bodajki vízfolyást rendezni kell.

## Slide 26
  5.4 Felszín közelbe kerülő ingadozó karsztvízszint felszínre gyakorolt hatása:
Vértesszőlős térségében:
A karsztvízszint emelkedése és ingadozása újra eléri a nyílt vagy alig fedett karsztok esetében a felszín közeli karsztosodott zónákat, onnét a bemosódott törmeléket mobilizálhatja, így esetleg még lakott területeket is veszélyeztethet a kialakuló anyagbemosódás, felszínmozgás (pl. Vértesszőlős),

## Slide 28
  5.5 A karsztvízszint megfigyelő hálózat állapota:
A karsztvízszint-megfigyelő kutak, adatszolgáltató termelő kutak egy része pozitívvá vált, így azokat át kell alakítani, mérésre alkalmassá kell tenni, a túlfolyásokat vízkészlet-gazdálkodási szempontok alapján meg kell szüntetni.
A karsztvízszint süllyedés megfigyelésére telepített hálózat nem teljes egészében alkalmas a karsztvízszint emelkedési folyamat megfigyelésére, ezért a megfigyelő hálózatot optimalizálni kell. új megfigyelő kutak fúrása szükséges.

## Slide 29
  5.6 felhagyott mélyműveléses bányák, leművelt, felszakadozott térségeinek víz
  alá kerülése térségi ivóvízbázis hosszú távú vízminőség romlásához vezethet
  (Rákhegy II. vízakna).

## Slide 31
A földtani felépítésre jellemző, hogy a bauxit fekükőzetét a triász dolomit, fedőjét eocén márgás összlet alkotja. A fedő márgás összlet pirites. A bauxit kibányászása után a fedőrétegek felszakadoztak, felszínmozgást is okozva.
A felszakadozott pirites fedőrétegek elárasztásának következményeként a kezdeti időszakba a vastartalom 35-45 mg/l, míg a mangántartalom 10-15 mg/l értékekre nőtt a kitermelt vízben.
A vastartalom 13 év alatt még mindig nem csökkent határérték (0,2 mg/l) alá, jelenleg 0,4 mg/l körül mozog. A mangántartalom határérték (0,05 mg/l) alá csökkent (0,02-0,03 mg/l).

## Slide 32
5.7 A felhagyott mélyműveléses bányák által aláfejtett területeken bekövetkező felszínmozgások:
A felhagyott mélyműveléses bányák, leművelt, felszakadozott térségeinek víz alá kerülése másod-és harmadlagos felszínmozgásokat indíthatnak el (pl. Dudar).
5.8 Karszt vízszint alá kerülő veszélyes anyagok hatása:
Az emelkedő karsztvízszint miatt az elmúlt 40-50 évben az akkori lesüllyesztett karsztvízszint alá elhelyezett hulladékok, veszélyes anyagok elárasztásra kerülnek és a belőlük kioldódható anyagok nagymértékű kockázatot jelentenek. Felmérésük, feltárásuk szükséges.
5.9 A karsztvízszint emelkedés hatásai által veszélyeztetett infrastruktúra felmérése, megvédése, szükség esetén áthelyezése.
5.10 Egyes területek területhasználatainak áttekintése, megváltoztatása (Sárréti-medence).
Notes: 5.7 A felhagyott mélyműveléses bányák által aláfejtett területeken bekövetkező felszínmozgások:
A felhagyott mélyműveléses bányák, leművelt, felszakadozott térségeinek víz alá kerülése másod-és harmadlagos felszínmozgásokat indíthatnak el (pl. Dudar).
5.8 Karszt vízszint alá kerülő veszélyes anyagok hatása:
Az emelkedő karsztvízszint miatt az elmúlt 40-50 évben az akkori lesüllyesztett karsztvízszint alá elhelyezett hulladékok, veszélyes anyagok elárasztásra kerülnek és a belőlük kioldódható anyagok nagymértékű kockázatot jelentenek. Felmérésük, feltárásuk szükséges.
5.9 A karsztvízszint emelkedés hatásai által veszélyeztetett infrastruktúra felmérése, megvédése, szükség esetén áthelyezése.
5.10 Egyes területek területhasználatainak áttekintése, megváltoztatása (Sárréti-medence).

## Slide 33
5.11. Továbbiakban várható karsztvízszint emelkedés

## Slide 34: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!