## Slide 1: A Maros hordalékkúp felszín alatti vizeinek elméleti hasznosítása öntözésre
Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
DIRECTORATE WATER MANAGEMENT OF LOWER TISZA DISTRICT WASSERWIRTSCHAFTDIREKTION NIEDER TISZA TAL
Postacím: H-6720 Szeged, Stefánia 4. Telefon: 62 / 599-500 * e-mail: titkarsag@ativizig.hu
Előadó: Liliom Nikolett, Juhász Tamás
XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS
SZOMBATHELY 2015. július 1-3.

## Slide 2: A Maros hordalékkúp jellemzői
A hordalékkúp a Lippai-szorostól kezdődik (T = 8300 km2). Az Alföldre lépésének helyénél a hordalékkúp felszíne 120-125 m magasságban található, míg a nyugati pereme már csak 75-80 m-en. A hordalékkúpot keletről az Zarándi-hegység és a Ruszka-havasok, északról a Körösök-vidéke, nyugatról a Tisza alacsony és magas ártere, délről pedig a Béga hordalékkúpja határolja.
T=10,8 °C
P=567 mm
2100 óra
E=1024 mm

## Slide 3
Területhasználat (mennyiségi és minőségi kérdések)
Pontszerű és diffúz terhelések
Szennyvíztisztítás és
elhelyezés
Szennyvíztisztítás hiánya
Állattartó telepek
Mg-i területhasználat
Szántó
Kert
Gyümölcsös
Engedély nélüli vízkivételek
(Országhatár – )

## Slide 4
Területhasználat - szennyezőforrások
249 db potenciális szennyezőforrás + 16 hulladéklerakó

## Slide 5: Maros hordalékkúp távlati vízbázisvédelmi terület monitoring állomásai (MAKÚP)
A területen 54 db megfigyelőkút
található 20 településen
1 db 5-ös kútcsoport
1 db 4-es kútcsoport
2 db 3+1-es kútcsoport
7 db 3-as kútcsoport
7 db 2-es kútpár
2 db kút

## Slide 6: Az öntözővíz kémiai jellemzői
Összes sótartalom
A víz relatív Na-tartalma (Na%)
Na-adszorpciós arány(SAR)
Összes sótartalom és a fajlagos elektromos ellenállás közötti összefüggés:
c mg/l=641 EC és c mgeé/l=Ʃ kat mgeé/l=10 EC (mS/cm)
Na%: a víz összetétele akkor kedvező, ha kevés Na+-t tartalmaz, de szikesítő hatás szempontjából a többi kationhoz viszonyított részaránya a döntő.
SAR: szikesítő hatás kifejezésére használjuk

## Slide 7: Kationcsere és -megkötődés
Kationcsere: a kolloidok felületén adszorbeálódott kationok és a talajoldat kationjai között játszódik le, mely dinamikus egyensúlyra vezet
Öntözéskor az oldat koncentrációja vagy összetétele megváltozik, és megindul újra a kicserélődés
Azonos koncentráció esetén a nagyobb vegyértékű ionok, azonos vegyértékűeknél a kevésbé hidratáltak adszorbeálódnak nagyobb mértékben a kolloidok felületén
A kationok adszorpciós affinitását a liotróp-sor adja:
Fe3+ >Al3+ >>Ca2+>Mg2+ >K+ ≈NH4+ >Na+

## Slide 8: Szikesedés
Ha a vízből a talajoldatba jutott betöményedő sók sok Na-ot vagy Mg-ot tartalmaznak, szikesedéshez vezet
Szikesedés következményei:
  Rossz vízáteresztő képesség
  Nagy holtvíztartalom
  Erős duzzadóképesség
  Elfolyósodás
  Peptizáció

## Slide 9: A területre jellemző talajtípus
A terület legnagyobb részére a vályog a jellemző
Agyagtartalom 7-27%, iszap 28-50%, homok 23-50%
Jó víznyelő, víztartó képességű
Száraz vályognál erős a szilárd részecskék közötti vonzás
Vízzel átitatva lazábbá válik
Stabil, morzsás szerkezetű
Az esőzés csak a felszínen
okoz cserepedést
Minél kötöttebb a talaj,
annál erősebben zsugorodik

## Slide 10: Öntözővíz minőségi osztályozása az MI-10-172/3 alapján
 | Megfelelő | Tűrhető | Nem megfelelő
Fajlagos elektromos vezetőképesség: | 800 µS/cm alatt | 800-1600 µS/cm között | 1600 µS/cm felett
Na%: | 35% alatt | 35-45% között | 45% felett
SAR: | 4 alatt | 4-10 között | 10 felett

## Slide 11: Talajvízállás változása a területen
Chart: 002323 Végegyháza, talajvízállás
Chart: 216233 Dombegyház, talajvízállás
Chart: 216245 Kardoskút, talajvízállás

## Slide 12
G

## Slide 13
Chart: Kunágota
K-68 8,44m | 2766 | 2640 | 2600 | 2400 | 2810 | 3220 | 2900 | 2950 | 3140 | 3000 | 3060 | 2930 | 3040 | 2980 | 3160 | 3240 | 3260 | 3070 | 3120 | 3090 | 3030 | 3140 | 3200 | 3550 | 3600 | 3800 | 4070 | 4150 | 4220
K-67 16,34 m | 3258 | 3500 | 2530 | 2420 | 2970 | 3690 | 3380 | 3510 | 3900 | 4400 | 4390 | 4910
K-66 25,46 m | 1192 | 836 | 1020 | 1160 | 680 | 710 | 670 | 660 | 669 | 804 | 678 | 638 | 738 | 740 | 781 | 772 | 410 | 695 | 715 | 705 | 755 | 780 | 679 | 725 | 635 | 733 | 728 | 750 | 756
Határérték | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
Határérték | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Chart: Battonya
K-148 15 m | 4990 | 4860 | 4990 | 4930 | 4800 | 5060 | 5300 | 5190 | 5270 | 5180 | 4540 | 5050 | 3620 | 4250 | 5330 | 6870 | 6250 | 5440 | 6250 | 5910 | 5560 | 6240
K-147 30,25 m | 3630 | 3250 | 3440 | 3520 | 4310 | 4310 | 4220 | 4310 | 4170 | 3640 | 3238 | 3590 | 684 | 994 | 3480 | 5220 | 6050 | 5930 | 8350 | 5210 | 3660 | 5150
határérték | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
határérték | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600

## Slide 14
G

## Slide 15
Chart: Magyardombegyház
| 35761 | 36012 | 36073 | 36808 | 37055 | 37399 | 37517 | 37762 | 37915 | 38177 | 38282 | 38540 | 38677 | 38893 | 39014 | 39234 | 39380 | 39629 | 39742 | 39996 | 40134 | 40210 | 40575 | 40909 | 41275 | 41599 | 41781 | 41925 | 42109
B-12 8,84 m | 28.7 | 30.2448 | 29.9822 | 50.7549 | 51.1055 | 54.7755 | 55.294 | 54.6 | 53.1 | 50.2 | 48.5 | 47.8363 | 65.6464 | 71.7612 | 72.3 | 72.0712 | 62.3019 | 76.6339 | 75.8075 | 82.6409 | 77.4045 | 71.6271 | 76.5394 | 67.1465 | 56.8181 | 56.9808 | 55.4 | 56.653 | 57.5398
B-11 16,05 m | 18.1157 | 16.2233 | 36.7419 | 21.7714 | 20.8281 | 25.8241 | 34.724 | 33.212 | 33.753 | 38.6782
B-10 31,48 m | 48.5 | 46.5049 | 50.5134 | 39.5986 | 40.3362 | 40.1299 | 40.6122 | 39.7 | 38.7 | 36.4 | 37.8 | 35.4502 | 69.4301 | 72.5302 | 70.4653 | 72.3149 | 36.4726 | 42.1877 | 38.7744 | 83.3983 | 51.7164 | 59.6031 | 53.3249 | 58.7788 | 40.9078 | 36.8166 | 37.4 | 36.9462 | 37.8852
határérték | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
határérték | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45

## Slide 16
G

## Slide 17
Chart: Magyardombegyház
B-12 8,84 m | 3.7516 | 2.6093 | 2.5879 | 7.0422 | 6.7089 | 7.1653 | 7.3725 | 3.0826 | 0.34464 | 13.6646 | 8.4736 | 6.8189 | 12.2542 | 15.2925 | 4.3891 | 15.8995 | 7.2136 | 19.7195 | 17.6181 | 18.48 | 19.9912 | 15.1223 | 19.0059 | 11.8003 | 7.4746 | 7.1239 | 6.48 | 5.7285 | 6.6996
B-11 16,05 m | 1.1078 | 1.1971 | 1.0511 | 2.5841 | 1.7322 | 1.37 | 1.7806 | 2.3577 | 2.3049 | 2.3069 | 3.0375
B-10 31,48m | 0.70936 | 4.1783 | 4.5192 | 3.1764 | 3.2571 | 3.1611 | 3.2385 | 2.2939 | 5.6539 | 10.3827 | 9.3484 | 3.0837 | 10.4257 | 11.7188 | 11.262 | 11.6685 | 4.7962 | 4.849 | 4.1642 | 3.01 | 5.3327 | 7.1588 | 5.6564 | 6.5348 | 3.2577 | 3.7116 | 3.45 | 2.6748 | 2.7919
határérték | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

## Slide 18
G

## Slide 19
Chart: Battonya
| 35361 | 35724 | 36013 | 36074 | 36808 | 37055 | 37397 | 37517 | 37767 | 37921 | 38176 | 38282 | 38540 | 38678 | 38893 | 39014 | 39234 | 39380 | 39629 | 39742 | 39996 | 40210 | 40575 | 40909 | 41275 | 41599 | 41781 | 41925 | 42109
K-162 9,17 m | 3439 | 3180 | 2760 | 2490 | 2860 | 2910 | 3290 | 3360 | 3340 | 3690 | 3720 | 3300 | 3460 | 3930 | 3740 | 3980 | 4330 | 4360 | 4330 | 3905 | 4070 | 4780 | 4450 | 4550 | 5770 | 5430 | 4840 | 5070 | 4630 | 4900 | 5060
K-161 19,85 m | 3896 | 4120 | 3850 | 3760 | 4100 | 4160 | 3890 | 3660 | 3680 | 3780 | 4090 | 3850 | 3890 | 2670 | 3830 | 3740 | 3850 | 3550 | 3410 | 3210 | 3640 | 4110 | 3850 | 3960 | 4590 | 4310 | 3950 | 4260 | 3780 | 3920 | 4220
K-160 30,98 m | 2502 | 2950 | 3150 | 3130 | 4160 | 3610 | 1930 | 2370 | 2380 | 2770 | 3770 | 3060 | 2990 | 3140 | 2410 | 1736 | 1676 | 1684 | 1741 | 1330 | 1686 | 3080 | 2260 | 2160 | 2071 | 2100 | 1580 | 2879 | 2852 | 3040 | 1960
Határérték | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
Határérték | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Chart: Kunágota
K-68 8,44m | 2766 | 2640 | 2600 | 2400 | 2810 | 3220 | 2900 | 2950 | 3140 | 3000 | 3060 | 2930 | 3040 | 2980 | 3160 | 3240 | 3260 | 3070 | 3120 | 3090 | 3030 | 3140 | 3200 | 3550 | 3600 | 3800 | 4070 | 4150 | 4220
K-67 16,34 m | 3258 | 3500 | 2530 | 2420 | 2970 | 3690 | 3380 | 3510 | 3900 | 4400 | 4390 | 4910
K-66 25,46 m | 1192 | 836 | 1020 | 1160 | 680 | 710 | 670 | 660 | 669 | 804 | 678 | 638 | 738 | 740 | 781 | 772 | 410 | 695 | 715 | 705 | 755 | 780 | 679 | 725 | 635 | 733 | 728 | 750 | 756
Határérték | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
Határérték | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600

## Slide 20
G

## Slide 21
Chart: Magyardombegyház
| 35761 | 36012 | 36073 | 36808 | 37055 | 37399 | 37517 | 37762 | 37915 | 38177 | 38282 | 38540 | 38677 | 38893 | 39014 | 39234 | 39380 | 39629 | 39742 | 39996 | 40134 | 40210 | 40575 | 40909 | 41275 | 41599 | 41781 | 41925 | 42109
B-12 8,84 m | 28.7 | 30.2448 | 29.9822 | 50.7549 | 51.1055 | 54.7755 | 55.294 | 54.6 | 53.1 | 50.2 | 48.5 | 47.8363 | 65.6464 | 71.7612 | 72.3 | 72.0712 | 62.3019 | 76.6339 | 75.8075 | 82.6409 | 77.4045 | 71.6271 | 76.5394 | 67.1465 | 56.8181 | 56.9808 | 55.4 | 56.653 | 57.5398
B-11 16,05 m | 18.1157 | 16.2233 | 36.7419 | 21.7714 | 20.8281 | 25.8241 | 34.724 | 33.212 | 33.753 | 38.6782
B-10 31,48 m | 48.5 | 46.5049 | 50.5134 | 39.5986 | 40.3362 | 40.1299 | 40.6122 | 39.7 | 38.7 | 36.4 | 37.8 | 35.4502 | 69.4301 | 72.5302 | 70.4653 | 72.3149 | 36.4726 | 42.1877 | 38.7744 | 83.3983 | 51.7164 | 59.6031 | 53.3249 | 58.7788 | 40.9078 | 36.8166 | 37.4 | 36.9462 | 37.8852
határérték | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
határérték | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45

## Slide 24
G

## Slide 25
Chart: Battonya
K 170 10,9m | 14.8541 | 18.7 | 25.9405 | 27.6793 | 32.4564 | 29.3735 | 29.0379 | 29.352 | 34.5 | 37.8 | 45.2 | 49.4 | 57.9102 | 40.0153 | 57.9449 | 72.786 | 54.5394 | 75.9372 | 78.7166 | 76.103 | 78.8149 | 73.3742 | 56.1541 | 69.7594 | 69.9758 | 26.9143 | 28.2859 | 28.545 | 28.195 | 27.928
K-169 16,95 m | 7.6755 | 25.6 | 27.3868 | 30.7167 | 27.3108 | 26.9396 | 27.2171 | 26.8541 | 29.8 | 34.5 | 38.9 | 41.5 | 45.0049 | 76.9756 | 55.2656 | 74.0319 | 55.1786 | 60.4804 | 75.912 | 77.0669 | 78.8694 | 80.622 | 62.4447 | 68.3132 | 64.367 | 50.7759 | 26.6101 | 27.0592 | 28.1301 | 27.3711
K-168 35,35 m | 20.1125 | 15.8 | 10.1319 | 13.3634 | 40.218 | 40.3387 | 41.0907 | 40.3517 | 23.5183 | 22.4 | 21.5 | 23.4 | 22.4 | 21.2463 | 40.096 | 86.9709 | 38.5049 | 70.7994 | 66.5495 | 70.9504 | 77.6092 | 75.3049 | 46.8068 | 60.5849 | 62.7674 | 38.4889 | 37.8275 | 37.1833 | 37.5276 | 38.4603
határérték | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
határérték | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45

## Slide 27: A fajlagos elektromos ellenállás a szűrőzési mélység függvényében 2015 áprilisában
Chart: Fajlagos elektromos vezetőképesség (µS/cm)
| 649 | 839 | 868 | 948 | 1796 | 1741 | 2180 | 3300 | 4030 | 1805 | 3320 | 3250 | 3710 | 752 | 2440 | 3250 | 2240 | 1560 | 1171 | 1942 | 1819 | 1959 | 1620 | 1727 | 2590 | 75.599999999999994 | 4910 | 4220 | 5150 | 6240 | 354 | 387 | 682 | 1171 | 2560 | 5140 | 1260 | 444 | 825 | 1717 | 1960 | 4220 | 5060 | 2970 | 3180 | 2410 | 363 | 382 | 378 | 864 | 896 | 701 | 1634 | 1469
ápr.15 | 21.5 | 11.5 | 19.5 | 11.5 | 25.5 | 10.5 | 25.5 | 25.5 | 11.5 | 24.5 | 11.5 | 25.5 | 11.5 | 11.5 | 20 | 13 | 8.5 | 6.5 | 21.5 | 10 | 8 | 6.5 | 28 | 12.5 | 4.5 | 21.5 | 12.8 | 5.5 | 25.5 | 11.5 | 118 | 66 | 37.5 | 15 | 22.5 | 15.8 | 6.7 | 25 | 13.9 | 5.6 | 27 | 15 | 5 | 21.5 | 12.6 | 5.5 | 119.5 | 58.5 | 28.5 | 11.5 | 7.4 | 21.5 | 13.5 | 7.5

## Slide 28: Öntözővíz minősítési diagram FILEP (1999) szerint
I. csoport:
Minden esetben alkalmazható
II. csoport:
csak egyes talajokon használható
vagy javítás után
III. csoport:
javítás után is csak egyes talajokon használható
IV. csoport:
öntözésre nem használható
H=hígítással javítható
G=gipszezéssel javítható

## Slide 29
Öntözővíz (Filep szerint) minősítési diagram
2015. áprilisban, szűrőzési mélység alapján
Chart: 
| 2240 | 1560 | 1819 | 1959 | 2590 | 4220 | 1260 | 1717 | 5060 | 2410 | 896 | 1469
<10 m | 41.3146 | 32.1567 | 17.0803 | 16.16 | 57.5398 | 54.2756 | 9.3453 | 33.6922 | 27.7601 | 54.2591 | 27.928 | 49.5879
10-20 m | 35.3292 | 36.7418 | 65.8772 | 42.1951 | 51.8212 | 28.1526 | 80.6797 | 28.631 | 17.4459 | 38.6782 | 40.0761 | 39.7041 | 37.3695 | 33.4954 | 27.5307 | 42.7379 | 39.0768 | 27.3711 | 41.764
20-30m | 29.6722 | 38.7555 | 61.9357 | 65.8019 | 24.9527 | 35.615 | 25.6094 | 31.3067 | 24.7058 | 37.8852 | 44.7249 | 45.7517 | 31.3412 | 33.4864 | 40.9525 | 33.436 | 38.4603 | 37.3631
>30m | 79.3525 | 59.1271 | 27.6643 | 84.1733 | 50.9453
I. kat.
II. kat.
III. kat.
IV. kat.
II.b (G)
II.c (H+G)
II. a (G)
III.b (G)
III.c (H+G)
III.a (H)

## Slide 30: Eredmények ismertetése, következtetések
A Maros hordalékkúp vizeinek vízminőségi változásának további vizsgálatára van szükség, a terület hidrodinamikai modellezése, a szennyezőanyagok terjedésének vizsgálata vízbázisvédelmi szempontból kiemelt fontosságú, különös tekintettel a VKI célkitűzéseinek betartása érdekében.
  A talaj és talajvíz mintázása is felmerült, mellyel a jelenlegi vizsgálatok bővíthetők, hiszen néhány kérdés nem tisztázott: - Van-e hatása az öntözésnek a talajvízre?
  - Mennyi idő alatt megy végbe a szikesedés?
  - A talajvíz befolyásolja-e az öntözővizet?
  - Hogyan megy végbe a Na+ - Ca2+ - Mg2+ kicserélődése?
Eredmények
Következtetések
Az elemzések szerint az egyes ionok kicserélődése figyelhető meg (Na+, Ca2+, Mg2+), ami a vízminőség negatív irányú változását jelenti!
A víz minősége a szűrőzési mélységgel javul
Öntözés szempontjából a Battonyai 5-ös kútcsoport vízminősége a legjobb, viszont csak a K-169 és K-170-es kutak mélysége megfelelő
A Battonyai 4-es kút tagjai is túl mélyek az öntözéshez, de a K-153-as kút alkalmas
Medgyesegyházán, Kunágotán és Magyardombegyházán rosszabb minőségű vizet detektáltunk

## Slide 31: Köszönjük a figyelmet!
Alsó-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
DIRECTORATE WATER MANAGEMENT OF LOWER TISZA DISTRICT WASSERWIRTSCHAFTDIREKTION NIEDER TISZA TAL
Postacím: H-6720 Szeged, Stefánia 4. Telefon: 62 / 599-500 * e-mail: titkarsag@ativizig.hu