## Slide 1: A felszíni vizeket érő terhelések jellemzésének korlátai Pelyhe Szabina

## Slide 2
Emisszió és Immisszió összhangja?
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet - a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
Szabályozott immissziós anyagok köre | Nem megfelelt víztestek száma | %-os arány
Savasság | 8 | 1%
Sótartalom | 161 | 16%
Specifikus szennyező | 119 | 12%
Szerves anyag | 144 | 14%
Tápanyag | 267 | 26%
Veszélyes anyag (EQS Irányelv) | 317 | 31%

## Slide 3
Nem jó állapot oka
- Veszélyes anyagok, specifikus szennyezők
Veszélyes anyag | Túllépések száma | Felhasználás | Forrás
1,2-diklóretán | 2 | vegyipari általános oldószer, alapanyag | Ipar
Ciklodién peszticidek | 1 | inszekticid | Mezőgazdaság
Diuron | 4 | herbicid | Mezőgazdaság
Endoszulfán | 90 | inszekticid | Mezőgazdaság
Fluorantén | 12 | kőolajipar, pakuragyártás, pirolízis | Ipar, kommunális szennyvíztisztítók
Hexaklór-ciklohexán | 4 | inszekticid | Ipar, kommunális szennyvíztisztítók
Higany és vegyületei | 143 | klóralkáli-ipar | Ipar, kommunális szennyvíztisztítók
Kadmium és vegyületei | 83 | galvánipar | Ipar, kommunális szennyvíztisztítók
Nonilfenol(4-nonilfenol) | 1 | detergens bomlástertmék | Ipar, kommunális szennyvíztisztítók
Ólom és vegyületei | 31 | galvánipar, akkumulátorgyártás/bontás | Ipar, kommunális szennyvíztisztítók
PAH_b | 1 | kőolajipar, pakuragyártás, pirolízis | Ipar, kommunális szennyvíztisztítók
PAH_c | 39 | kőolajipar, pakuragyártás, pirolízis | Ipar, kommunális szennyvíztisztítók
Pentaklór-benzol | 1 | szerves szintézisek, égésgátló | Ipar
Triklór-metán | 13 | vegyipari oldószer, alapanyag | Ipar
Izoproturon | 2 | herbicid | Mezőgazdaság
Specifikus szennyező anyag | Túllépések száma
Arzén | 73
Réz | 7
Króm | 37
Cink | 14

## Slide 4: Vízszennyezési útvonalak (Veszélyes anyagok Emisszióleltára – 105/2008 EQS rendelet 5. cikk)

## Slide 5: Pontszerű szennyezések jellemzésének korlátai (nehézfémek)
Chart: Higany kibocsátás kg/év
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Felszíni víz | 24.2394 | 14.8982 | 135.2744 | 120.0831 | 624.6212
Közcsatorna | 6.039 | 1.7659 | 12.8756 | 63.6852 | 80.27
Üzemi csatorna | 0 | 0.069674 | 267.7733 | 0.34112 | 0.24757
Hg – 12 ipari kibocsátó, 36 kommunális kibocsátó
Cd – 19 ipari kibocsátó, 38 kommunális kibocsátó
Sarpi D. Kft átadott szennyvize az átvevőnél 0!
Chart: 
| 783.2796666666668 | 793.39800000000002 | 70.152333333333303 | 3426.1756666666661 | 356.32166666666672 | 1014.638 | 569.89066666666679 | 1819.895666666667 | 118.44466666666671 | 139.76749999999998 | 704.98800000000017 | 646.49800000000005 | 714.55849999999998 | 904.04566666666665
Cink (kg/év) | 94 | 20 | 6 | 114 | 43 | 320 | 13 | 226 | 6 | 3 | 55 | 41 | 43 | 49
Réz (kg/év) | 11 | 1 | 16 | 17 | 78 | 4 | 5 | 8 | 2 | 110 | 27 | 1 | 2 | 2138 | 8 | 4 | 1 | 32 | 6 | 16 | 1019 | 954 | 14 | 18 | 2 | 15 | 186 | 28 | 84 | 7 | 17 | 3 | 19 | 11 | 40 | 26 | 13 | 70 | 331
Ólom (kg/év) | 2.3 | 0.5 | 7.1 | 77.1 | 3.1 | 5.1 | 0.3 | 11.8 | 0.1 | 4.7 | 9.2 | 2.8 | 0.1 | 1282.7 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 3 | 32.3 | 1019.2 | 208.8 | 0.7 | 9 | 0.9 | 7.6 | 53.5 | 11.1 | 36 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | 6.6 | 5.2 | 40.4 | 18.9 | 6.8 | 29.1 | 191.2 | 0.1
Nikkel (kg/év) | 14 | 20 | 1 | 23 | 6 | 7 | 69 | 20 | 7 | 6 | 48 | 66 | 8 | 57 | 1 | 5 | 15 | 5 | 2138 | 27 | 4 | 54 | 2 | 3 | 32 | 1 | 1 | 9 | 1019 | 2147 | 30 | 9 | 1 | 8 | 54 | 14 | 36 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 40 | 19 | 7 | 29 | 191
Az elsőbbségi veszélyes anyagok nem szerepelnek az önellenőrzésben foglalt komponensek között
szerepelnek, de az éves adatszolgáltatás nem tartalmazza őket
A szolgáltatott adatok hibásak
A kibocsátás ,, eltűnik”
Notes: Nincs mintázat a nehézfém kibocsátásban éves szinten.

## Slide 6: Kommunális szennyvíztisztítók nehézfém szennyezése 2012-ben
Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn
Beérkező szennyvíz fémtartalma mg/LE*nap |  |  |  |  |  | 
0,13 | 5,1 | 17,9 | 0,16 | 3,4 | 7,8 | 92
Nehézfém eltávolítási hatásfok mechanikai tisztítás (%) |  |  |  |  |  | 
55 | 46 | 44 | 59 | 21 | 65 | 48
Nehézfém eltávolítási hatásfok biológiai tisztítás (%) |  |  |  |  |  | 
60 | 67 | 72 | 75 | 43 | 84 | 73
Nehézfém eltávolítási hatásfok biológiai tisztítás + P eltávolítás (%) |  |  |  |  |  | 
73 | 85 | 88 | 79 | 63 | 88 | 79
Fuchs et al. - Emissions of Heavy Metals and Lindane into River Basins of Germany, 2002
Cd | Cr | Cu | Hg | Ni | Pb | Zn
Kibocsátott fém mennyiség kg /év (német módszer) |  |  |  |  |  | 
134 | 3438 | 9934 | 120 | 4881 | 3460 | 70516
Kibocsátott fém mennyiség kg /év (VGT2) |  |  |  |  |  | 
178 | 4100 | 5300 | 103 | 6300 | 3100 | 2600
Túllépések száma (német módszer) |  |  |  |  |  | 
71 | - | - | 102 | 1 | 10 | -
Túllépések száma (VGT2) |  |  |  |  |  | 
83 | - | - | 143 | 0 | 31 | -
Központi szennyvíztisztító 90 kg/év <- >14 kg/év Hg (a számítás a közcsatornás ipari kibocsátásokat nem veszi figyelembe)
A túllépések számítása az összegzett hatást nem veszi figyelembe (kevés egyezés: Hg 20 telep, Cd 2 telep)
Notes: Közcsatornás ipari bevezetések nélkül

## Slide 7: Diffúz szennyezések meghatározásának korlátai
Módszerek:
Folyami terhelés módszere (minimum követelmény)
L=D+P  Diffúz=Lfolyó-Pontszerű
2) Útvonal alapú terhelés számítás  az adatok térben és időben heterogének, adathiány
3) Forrás alapú terhelés számítás  adathiány
Folyami terhelésbecslés módszere 4 részvízgyűjtőre
Be és kilépő anyagáram számítás nehézsége
Nehézfémek, specifikus szennyezők

## Slide 8: Diffúz szennyezések meghatározásának korlátai – folyami terhelés módszere
Módszer
Problémák és hiányosságok
Minden koncentráció adat meghatározási határ alatti (Hg terhelés Tiszabecsnél 2010-ben <3865 kg!!)
Alacsony megbízhatóság (nagy adatszórás mellett 90%-os konfidencia szinten az anyagáram hibája > 100%)
Nincs egységes adat komponens és mintavételi hely szinten
Összehasonlíthatósági probléma (oldott-összes, egyedi-összes)

## Slide 9: Diffúz szennyezések meghatározásának korlátai – folyami terhelés módszere
RBD | Inflow t/y |  |  | Outflow t/y |  |  | Out-In t/y |  | 
 | Cd | Ni | Pb | Cd | Ni | Pb | Cd | Ni | Pb
Duna | 5,1 | 80,7 | 47,9 | 2,6 | 57,5 | 0,2 | -2,4 | -23,2 | -47,7
Tisza | 13,5 | 105,3 | 136,7 | 1,5 | 43,8 | 47,5 | -12,0 | -61,5 | -89,2
Dráva | na | na | na | 0,5 | 10,9 | <3,8 | n.a. | n.a | n.a.
RBD | Inflow t/y |  |  |  | Outflow t/y |  |  |  | Out-In t/y |  |  | 
 | Zn | Cu | Cr | As | Zn | Cu | Cr | As | Zn | Cu | Cr | As
Duna | 371,5 | 187,4 | 85 | 51 | 280,6 | 171,2 | 17,2 | 130,0 | -90,9 | -16,1 | -68,3 | 79,3
Tisza | 1239,5 | 283,5 | 44 | 32 | 277,5 | 240,8 | 44,0 | 176,2 | -962,0 | -42,8 | -0,4 | 144,6
Dráva | na | na | na | na | 42,9 | 22,3 | 7,0 | 25,1 | n.a | n.a | n.a | n.a

## Slide 10: Tennivalók, következtetések
A rendelkezésre álló terhelés adatok hiányosak (kommunális tisztítók)
Kibocsátott szennyvíz minőségi mérése
Önellenőrzési adatok elérése
Az immissziós adatok nem elegendőek egy évből a folyami terhelés meghatározására, az adatok megbízhatósága alacsony
Labor infrastruktúra fejlesztése, több éves átlag figyelembevétele
Az emissziós és immissziós paraméterek nem összehangoltak
A pontszerű szennyezések releváns anyagainak elrendelt mérése
Szabályozási feladat
A folyami terhelés meghatározásának módszere nem ad eredményt
Modellezés, transzport útvonal szerinti számítás
Teljesítjük-e valaha a Bizottsági követelményeket?
2013/39 EU Irányelv  33 helyett 45 elsőbbségi anyag
További anyagok a watchlist-en!!

## Slide 11: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!